ELKESAN SUOJALASI TERRANEO-AVO-TAULUIHIN

Suojalasi TE-AV-PC on suunniteltu käytettäväksi Terraneon ”Terrori”-tauluissa. Materiaali on polykarbonaatti, 4 mm.

Asennusohje

1.	Avaa taulun etulevy (neljä erikoisruuvia)

2.	Irroita ikkuna-aukkoja pitävät kiskot

3.	Vaihda muovi-ikkuna(t)

4.	Kiinnitä kiskot ja sulje taulu

Nimikylttien vaihto-ohje

1.	Avaa taulun etulevy (neljä erikoisruuvia)

2.	Löysää vaihdettavan nimikyltin ylä- ja alapuolella olevat ruuvit (suositeltavaa on vaihtaa kerralla koko sarake, leikkaamatta nimikylttiliuskaa lyhyemmäksi)

3.	Sijoita nimikyltti paikoilleen; nimikyltin voi tehdä esim. lasertulostimella tavalliselle paperille, mieluiten tulostettuna 160 gramman paperille

4.	Kiristäen samalla nimikylttiä, kiristä ruuvit

5.	Sulje taulu

Nimikylttitiedostot ovat ladattavissa Elkesan Oy:n kotisivulta www.elkesan.fi, otsake ”lataukset”. Latauksiin lisätään jatkuvasti uusia nimikylttitiedostoja.

ELKESAN OY

ESMI OY

TERRANEO

BTICINO